## Slide 1
"Mozog a srdce nemusia odumrieť"
Zariadenie pre záchranu života

## Slide 2
Zariadenie obmedzujúce náhle srdcové úmrtie prostredníctvom Verejnej prístupnej defibrilacie (PAD) v USA
ZOLL Medical Corporation
V spolupráci s
Prezentáciu zostavila

## Slide 3
Nasledujúca prezentácia objasňuje
údaje a demonštruje správne
používanie defibrilátoru
ZOLL AED Plus.
Táto prezentácia bola poskytnutá
AED IF pre inštruktory BLS / AED ako doplnkový materiál pre prijatie národného programu
výuky a nácviku používania AED

## Slide 4
Napriek pokroku v lekárskej vede …
…. počet náhlych úmrtí sa stále zvyšuje
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
Ročné úmrtie v USA
Náhlé
srdeční
zástavy
Rakovina Rakovina Dopravní AIDS/ Zločiny
plic prsu nehody HIV
PRÍČINY ÚMRTÍ
Mrtvice
Onemocnenie alebo incident

## Slide 5
Varovanie a príznaky
(Pacient ich má možno viac…)
Bolesť v hrudníku / nepokoj
Vyžarovanie do ramena, krku a čeluste
Výrazné potenie
Obtiažné dýchanie
Zmätený, podráždený
Popieranie príznakov a pod.
Kontrolujte tep a dýchanie
Srdcový infarkt

## Slide 6
Ventrikulárna
(komorová)
fibrilácia
Rytmus je chaotický
chvejúci sa
ale
BEZ Tepu
BEZ Dýchania
V-fib
Náhle úmrtie

## Slide 7: Pacientove príznaky pri komorovej fibrilácii
Bezvedomie
Bez efektívnej činnosti srdca
Bez dýchania
Výraz trpiaceho, pobledlý
Má za následok…
Život alebo smrť je teraz vec času
Chýba kyslík v mozgu a v ostatných orgánoch

## Slide 8
Trochu
kyslíka
0 minuta
Náhle úmrtie

## Slide 9
Bez
kyslíka
Asi 5. minuta
Mozgová smrť

## Slide 10
80-90%
náhlej smrti
je spôsobená
VF
(komorovou fibriláciou)
Štatistika

## Slide 11
Korekcia (úprava)
VF (ventrikulárnej fibrilácie)
Defibrilácia

## Slide 12
Reťaz prežitia
Včasné Včasná Včasná Včasná spojenie KPR defibrilácia rozšírená starostlivosť
© American Heart Association (AHA - asociácia amerických kardiológov)

## Slide 13
Pravděpodobnost přežití v %
Čas zahájení defibrilace v minutách
0
20
40
60
80
100
5
10
15
20
25
30
Oneskorenie defibrilácie o každú 1 minútu
znamená zhoršenie prežitia o 10%

## Slide 14
Riešenie náhlej zástavy
Šokom

## Slide 15
Bezpečné
Jednoduché použitie
Vysoká pravdepodobnosť úspechu
Automatické Externé Defibrilátory

## Slide 16
KPR (iba) ……………………… 0-2%
ZZS (z časových dôvodov) .… 5-15%
KPR+AED…….. 30-75% !
Pravdepodobnosť odvrátenia náhleho úmrtia

## Slide 17
Čo keď …
sa u niekoho
prejavia príznaky infarktu

## Slide 18
Poskytnite úvodnú životnú podporu
?
ASA
1 Adult
Or
4 Baby
?
Volajte RLP/Lekár. pomoc

## Slide 19
Ak vidíme pacientovo zrútenie alebo ho nájdeme na zemi…
…nevieme či je to
náhle úmrtie
alebo
srdcový infarkt

## Slide 20: Budete potrebovať
Je to viac ako iba defibrilátor
Vedie vás vo všetkych aspektoch záchrany
      Úvodná pomoc
      Uvoľnenie dýchacích ciest
      Vedenie pri KPR
      Defibrilácia

## Slide 21
Ako sa používá

## Slide 22
Podporuje výcvik záchrancu
po CELÚ DOBU resuscitačného úsilia
Zvukom
Graficky
(Grafický operačný systém)
Navádza uživateľa čo robiť

## Slide 23
Treba skontrolovať, či je osoba v bezvedomí?
Ste v poriadku?

## Slide 24
Otočte opatrne pacienta na chrbát
na rovnú tvrdú podložku
…ak nereaguje,

## Slide 25
Pošlite niekoho pre
privolanie pomoci
Zhlboka sa nadýchnem
a zkoncentrujem svoju
emočnú energiu
Zostaň v kľude

## Slide 26
Niekto by mal IHNEĎ
volať na RZP (RLP)
Voláme
v SR RZP / 155 , 112

## Slide 27
Pošleme niekoho pre
AED…
Ak som sám, idem osobne…!

## Slide 28
Zatial čo niekto ide pre AED, zkontrolujte
známky životných funkcií
(zmena: stav vedomia, normálne dýchanie, pohyb)
Ak chýba
Zahájte KPR
ihneď v pomere
30 : 2
Stlačení Vdychy
Rýchlosť 100/min, hĺbka 1/3 výšky hrudníka

## Slide 29
Ak je AED Plus k dispozícii
Zatlač
“ON”
tlačítko
Následne vás povedú slovné príkazy

## Slide 30
Otvorte kryt
Sledujte vizuálne a hlasové inštrukcie

## Slide 31
Zostaň v kľude
Ste
v poriadku?
Kontrola vedomia
Znova si zkontrolujte
či je osoba
v bezvedomí

## Slide 32
Uistite sa, že ste sa dovolali na EMS/Lekársku pomoc
(v SR na RLP)
Je pomoc na ceste?

## Slide 33
Má prázdne ústa? inak vyčistiť, vybrať protézu apod.
Zakloňte hlavu a
prizvihnite bradu
Uvoľnite dýchacie cesty

## Slide 34
Pohľadom
Posluchom
Cítiť výdych
Zkontrolujte dýchanie

## Slide 35
Je v bezvedomí, nevníma
Nereaguje na dotyk
Nemá normálne dýchanie
Nemá žiadny pohyb
Dotykom na krčnú tepnu
Potom (znova) zahájte úplnu KPR
masáž laici v pomere
30 : 2
až do obnovy plného dýchania
Hľadajte (nové) nepriame Príznaky obehu

## Slide 36
Umiestnite dýchaciu rúšku
Stlačíme pacientovi nos
Zhlboka se nadýchnite
Pritisknite svoje ústa
na pacientove (tesne)
Preveďte 2 vdychy
(Po 1. sa znovu nadýchnite)
…ak nenájdete dych
Preveďte dýchanie

## Slide 37
Umiestnite elektródy

## Slide 38
KPR miesto pre stláčanie
Dáva odozvu či je správna
hĺbka a rýchlosť
U veľkého pacienta vytiahnite
červenú paličku a elektródu
umiestnite viac vpravo dole
Pravá elektróda
Ľavá elektróda
ZOLL unikátne CPR-D Padz

## Slide 39
  Zjednodušujú riadne umiestnenie
  Vylučujú potencionálne oneskrenie
  Zvyšujú možnosť KPR
  Prakticky nemožná zámena
  Rýchle uvolnenie z obalu a prilepenie
  Zabalené v balíčku so všetkými doplnkami
Jednorázove CPR-D Padz

## Slide 40
Pripravte hrudník pre elektródy
Rozhaľte pacientov hrudník

## Slide 41
(ak je to potrebné)
Oholte ochlpenie na potrebných miestach
Tieto miesta utrite nasucho obrúskom
ZOLL AED Plus obsahuje
potencionálne potrebné doplnky:
Nožnice
Rukavice
Obrúsok
Holiaci strojček
Utierka na ruky
KPR ochranné rúško
Pripravte hrudník pre elektródy

## Slide 42
Vybrať CPR-D Padz
Rozložiť CPR-D Padz
Rozbalte CPR-D PADZ
1.

## Slide 43
Vystrieť pomocou “puku”
(viď obrázok)
Umiestnenie CPR-D Padz (elektród)

## Slide 44
2.
3.
Umiestniť elektródy na pacienta
2. Odstráňte obal pravej elektr.
3. Odstráňte obal ľavej elektródy
Poznámka: Elektródy sú samolepiace, spodný obal kryje túto lepiacu vrstvu
PEVNE
Pritisnite elektródy na miesto

## Slide 45
Vytiahnite “pin”
Predĺžte “pad”
U velkých pacientov
môže byť ľavá (apex)
časť viac vľavo

## Slide 46
Nedotýkajte sa pacienta počas analýzy
(aby sa neskreslilo meranie jeho EKG)
POZOR

## Slide 47
Udržujte odstup od pacienta počas šokov
  Vedie vás k tomu aj slovný príkaz
  Vedie vás k tomu aj vizuálny príkaz
POZOR

## Slide 48
STLAČTE TLAČIDLO LIEČBY
30

## Slide 49
AED Plus (a iné AED)
vytvorí liečebný výboj
VÝHRADNE LEN VTEDY
ak automatika zistí prítomnosť
arytmie vhodnej pre výboj
Šokové tlačidlo
bude funkčné
Šokové tlačidlo
nebude funkčné
fibrilácia
ostatná arytmia

## Slide 50
Uvoľnite
Dýchacie cesty
Skontrolujte
Dýchanie
Príznaky obehu
Ak výboje boli dodané alebo neboli doporučené…

## Slide 51
Pokiaľ nie sú prítomné známky obehu …
Kľaknite si vedľa pacienta
Položte ruky do pozície
(na hĺbkový senzor “puk”)
Nakloňte sa nad hrudník
KPR prevádzajte pomerom 30 : 2
2
30
Zhrnutie KPR
Budete počuť: “Dobrá masáž” alebo “Pritlač viac” Adaptívny metronóm vám pomáha udržať správne tempo
:

## Slide 52
Udržujte voľné dýchacie cesty
  Skontrolujte ústa
  Prípadne vyčistite ústa
  Pridvihnite bradu
  “Zotavovacia pozícia”
  Vložte podložku
Sledujte dýchanie
Poskytnite psychickú podporu
Ak KPR alebo šoky nie sú potrebné…

## Slide 53
Pasívne uvoľnenie dýchacích ciest
ZOLL AED Plus ponúka ojedinelú možnosť použiť pasívny systém uvoľnenia dýchacích ciest (Passive Airway Support System - PASS). Kryt z AED môže byť použitý ako klin vložený pod ramená pacienta.

## Slide 54
Poskytujte životnú podporu
  ( tak ako je to nutné )
Až do príjazdu EMS (RLP)

## Slide 55
Pokiaľ nie je obnovené dýchanie a pulz
Pokračujte v KPR
Plňte hlasové výzvy :
  Opakované analýzy
  Opakované šoky
…Pokiaľ nepríde EMS (RLP)

## Slide 56
Pri návrate dýchania a obehu
Podpora
Voľné cesty
Dýchanie
Obeh
Musí byť účinné a efektívne tak,
ako je to možné
Kontrolujte
…Pokiaľ nepríde EMS (RLP)
Poznámka: Umožnite, aby vás RLP rýchlo a ľahko našla (pošlite osoby naproti, pripravte výťah, otvorené dvere …)

## Slide 57
Podajte správu
  Počiatočný stav
  Poskytnutá starostlivosť
  (výboje)
  Odhad “doby poruchy”
  Zmeny v pacientovej kondícii
  Dosažiteľné informácie o predchádzajúcom stave (aké užíva lieky, návštevy špecialistov, zdravotná karta...
  Časové údaje a počet výbojov (sú na displ. AED)
Príjazd EMS (RLP)
Spolupracujte a Pomáhajte
(ako je nevyhnutné a požadované)

## Slide 58
Použitie
Zvláštne upozornenia

## Slide 59
Vyhnite se umístneniu elektród priamo cez
Implantované prístroje
pre podporu srdca
Pacemaker
R
Opatrnosť a opatrenie

## Slide 60: Opatrnosť a opatrenia
Implantované srdcové prístroje
  Stimulátor
  Deﬁbrilátor
  Ak je jazva alebo “hrča”
  na pravej strane hrudníka,
  Nedávajte elektródy cez prístroj
  Mierne ich natočte

## Slide 61: Kedy nepoužíváme AED
Pacient je mladší ako 1 rok
(Pozn: AHA i ERC Guidelines 2005 schválilo vek od 1 roku, AED ZOLL je konstrukčne prispôsobené)
Pacient je v explozívnom prostredí
Pacient je vytiahnutý z vody (usušiť)
Pri vážných zraneniach vylučujúcich jednoznačne prežitie

## Slide 62
Vrátiť AED do pohotovosti
Vyčistiť skrinku
Vyčistiť AED Plus
Vymeniť batérie (ak je to nutné)
Doplniť elektródy CPR-D Padz
Zložiť a uložiť prístroj
Postup

## Slide 63
Výmena batérií

## Slide 64
Doplnenie AED Plus o nové elektródy

## Slide 65: Automatická samokontrola a alarmy
  Zaručuje stálu pohotovosť
  Dva typy výstrah (hlas a vizuálna)
  Jednotka má týždennú samokontrolu
  Ak je indikátor stavu zelený, tak  zretelne signalizuje pripravenosť
  Ak jednotka vyžaduje nové
  batérie, zaznievajú zvukové výzvy
  a na indikátore je červené X
  Pri problémoch kontaktujte v SR
  Selvit, spol.s.r.o., Žilina
X

X

## Slide 66
Stiahnúť dáta o prípade
Recenzia prípadu
Dokončenie požadovanej správy
Ohlásiť lekárskej kontrole
“Zverejnenie prípadu”
Administratíva
Po použití AED
Poznámka: Ohlásiť Selvit, spol s.r.o., Žilina

## Slide 67: Stiahnutie dát a recenzia
  AED Plus používa štandardný IRDA port
  Ľahký prenos dát
  (viď ZOLL Data Review*)
* Software je voľne prístupný ku stiahnutiu na Internete
Poznámka:V prípade záujmu zaistí Selivit, spol.s.r.o.

## Slide 68
Ďakujeme
Selvit, spol.s.r.o.